Wizyta w Sight City

We Frankfurcie od ośmiu lat odbywają się jedne z największych targów sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących, które przyciągają tysiące odwiedzających. Udział w nich wzięli również przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, żeby wśród wielu rozwiązań technologicznych odnaleźć te, które mogą być zastosowane w środowisku akademickim. W ciągu trzech dni odwiedzający mają okazję do zapoznania się z wieloma rozwiązaniami technologicznymi. W tym roku na targach swoje produkty zaprezentowało ponad 120 wystawców z dwudziestu jeden krajów. Wśród nich znaleźli się m. in.: Freedom Scientific, BAUM Retec, GW Micro, Human- Ware, Handy Tech GmbH, Metec AG, Tieman i polska firma Harpo. Zaprezentowali oni wiele sprawdzonych i z powodzeniem stosowanych rozwiązań technologicznych. Pojawiło się też kilka udoskonaleń istniejących produktów, jak i nowe, interesujące propozycje. Pracownikom sekcji IT Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ szczególnie interesujące wydały się udoskonalone jednostki bazowe firmy Step-Hear oraz urządzenie ClearReader+.

Ciekawe rozwiązania technologiczne Step-Hear System

Step-Hear to system nawigujący, składający się z części bazowej i aktywatora. Baza to urządzenie umieszczane w ważnych miejscach i odtwarzające nagrany komunikat. Wyposażona jest w głośnik wysokiej jakości, dwa przyciski i diodę. Aktywator jest małym prostokątnym urządzeniem, noszonym na ręku przez osobę niewidomą. Przy zbliżeniu się aktywatora do bazy na odległość 8-10 m. zaczyna on wibrować, powiadamiając użytkownika o bliskości systemu Step-Hear. Po naciśnięciu przycisku aktywatora zapala się dioda i odtwarzany jest komunikat z bazy. Nagrywane informacje mogą mieć długość do jednej minuty i dotyczyć np. miejsca, w jakim znajduje się dana osoba. Aktywator ma wbudowany akumulator, który zapewnia ciągłość pracy przez 2–3 dni. Baza dostępna jest w dwóch wersjach: do umieszczania w pomieszczeniach oraz do zamontowania na zewnątrz budynków – model odporny na warunki atmosferyczne. Na tegorocznych targach zostały zaprezentowane nowe udoskonalone jednostki bazowe z możliwością zasilania ich energią słoneczną. Zgodnie ze stanowiskiem producenta urządzenie to, przy pełnym naładowaniu akumulatorów, w przypadku braku słońca może działać bez przerwy przez dwa dni. Takie rozwiązanie może znacząco ułatwić montaż w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia przewodów zasilających. Przedstawiony wyżej system nawigacji mógłby z powodzeniem znaleźć zastosowanie w udźwiękowieniu budynków uczelnianych. Pomysłem wartym do rozważenia byłoby udźwiękowienie głównych wejść. Dodatkowo można zamontować ten system w miejscach kluczowych poszczególnych budynków, takich jak windy, główne skrzyżowania korytarzy, czy ważniejsze i trudno dostępne sale. Rozwiązanie takie byłoby szczególnie pomocne dla osób niewidomych o słabej orientacji przestrzennej.

ClearReader+

Firma Optelec zaprezentowała ClearReader+ – urządzenie OCR o niezwykle prostej konstrukcji i obsłudze. Ma ono kształt równoległoboku, zamkniętego w jednej obudowie i przypomina małą walizkę. Zostało zaprojektowane tak, żeby można je było łatwo przenosić. W pełni naładowana bateria pozwala na pracę do 5 godzin. Jeśli chcemy skorzystać z urządzenia, z obudowy wysuwamy ramię z kamerą, kartę z tekstem układamy w taki sposób, aby jej bok dotykał na całej długości krawędzi urządzenia i naciskamy przycisk. Warto zaznaczyć, że dostępny jest polski głos lektora, a prędkość i głośność mowy można regulować. Zaprezentowany produkt wygląda na ciekawe rozwiązanie – jest prostszy i bardziej praktyczny przy przenoszeniu niż SiRecognizer, jednak o wiele mniej elastyczny. Targi SightCity to doskonała okazja do aktualizacji wiedzy i zapoznania się z nowościami na rynku tyfloinformatycznym. – mówi Radosław Zaremba, informatyk i specjalista w zakresie technologii wspierających Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ – Wystawcy prezentują wysoki poziom kompetencji, a studenci mogą liczyć na doradztwo w zakresie sprzętu, którego jeszcze nie ma w Polsce. Przedstawiciele pracowni tyfloinformatycznej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych od 3 lat odwiedzają SightCity we Frankfurcie i zdobywają wiedzę, która jest sukcesywnie włączana do oferty wsparcia świadczonej przez Biuro. Dzięki wciąż aktualizowanym informacjom służą oni konsultacjami i doradztwem w zakresie technologii wspierających dla studentów niepełnosprawnych.

Magdalena Sławińska (UJ )

Radosław Zaremba (UJ )